## Slide 1: 땅콩 공장 불량 검출 프로젝트
MBC천호 2조 도란도란
도규림 임유나 배은영
변우성 임태창 장우진
Notes: 제목을 추가함

## Slide 2: Index
01
02
03
프로젝트 개요
주제 선정 배경
프로젝트 목표
개발 환경
프로젝트 수행절차
04
프로젝트 결과
결과 시연 영상
결과 리뷰 소감
향후 발전 계획
프로젝트 설계
요구사항 분석
유스케이스 다이어그램
유스케이스 정의서
화면 구성
프로젝트 구현
프로젝트 구성
데이터 전처리
모델링
초기 오류 수정
프로젝트 구현

## Slide 3: 01
프로젝트 개요

## Slide 4: 01
프로젝트 개요
주제 선정 배경
삼성전자의 경우 AI와 머신러닝을 활용하여 반도체 제조공정
불량을 예측하고 있으며
LG 전자는 AI 기반의 비전 시스템을 통해 제품의 외관 검사를 수행하고 있다.
이렇듯 국내 대기업을 중심으로 AI 기반의 불량 검출시스템이 빠르게 적용되고 있는 와중에 중소기업은 적용 수준이 아직까지는 미비하다고 볼 수 있다. 이에 본 프로젝트에서는 AI와 머신러닝을 활용한 불량 검출의 대중화를 이루는데 초점을 두어 땅콩 검출을 예시로 실험해 보고자 한다.

## Slide 5: 01
프로젝트 개요
프로젝트 목표
CNN을 활용한 object detection, image segementation으로 껍질이 벗겨지지 않은 불량 땅콩을 효과적으로 검출하여 가공 단계 효율성을 높이고 불량률은 낮춰주는 프로그램 구현

## Slide 6: 01 프로젝트 개요
개발 환경

## Slide 7: 01 프로젝트 개요
24. 5. 13
24.5. 16
22. 5. 28
요구사항 분석 &
유스케이스 작성
24. 5. 18
어플리케이션 Prototype 화면구성
기능 구현
프로젝트 수행절차
24. 5. 30
문서 작성

## Slide 8: 01 프로젝트 개요
팀원 소개
장우진
YOLO 재학습
코드구현
임유나
데이터셋 수집
레이블링
임태창
데이터셋 수집
레이블링

## Slide 9: 01 프로젝트 개요
팀원 소개
도규림
데이터셋 수집
레이블링
배은영
레이블링
YOLO 재학습
코드구현
변우성
데이터셋 수집

## Slide 10: 02 프로젝트 설계

## Slide 11: 02 프로젝트 설계 요구사항 분석
땅콩 raw data 수집
수집한 raw data 전처리
Segmentation 모델 선정 (MASK R CNN, U-NET, YOLO)
모델 학습
모델 인식률 향상
컨베이어벨트와 웹캠 셋팅
웹캠으로 실시간 땅콩 이미지 분석
불량 땅콩 검출시 음성 알림

## Slide 12: 02 프로젝트 설계 전체 유스케이스

## Slide 13: 02 프로젝트 설계
유스케이스 정의서 – 모델
기능
특징
Object detection
예측 이미지의
바운딩박스와
클래스 일치 확률 제공
segmentation
예측 이미지의
마스크 제공
모델 제공
각각 22개의 레이어로
구성된 서로 다른
object detection
segmenation
CNN 모델 제공

## Slide 14: 02 프로젝트 설계
유스케이스 정의서 – 라벨링툴
기능
특징
레이블링
Smart Polygon 레이블 기능 제공
어그멘테이션
플립, 회전, 스케일링, 밝기 조정 등 다양한 어그멘테이션 기능 제공
export
json, txt 등 다양한
형태로 데이터셋과 레이블 export 기능 제공

## Slide 15: 02 프로젝트 설계
장치 구성
카메라
컨베이어벨트의 속도인
3초마다 사진을 찍고
인식한다
컨베이어벨트
3초에 한번씩
벨트가 180도 회전한다
불량검출
불량 땅콩 검출시
작동을 중지 하라는
알림음이 나온다
정상검출
정상 땅콩들로
판별될시
포장 단계로 이동된다

## Slide 16: 03 프로젝트 구현

## Slide 17: 03.1 프로젝트 구성

## Slide 18: 03 프로젝트 구현
소프트웨어 구성
Google Colab
$pip install ultralytics==8.2.22
Object detection : yolov8n.pt
Segmentation : yolov8n-seg.pt

## Slide 19: 03 프로젝트 구현
하드웨어 구성
컨베이어벨트 프레임
DC모터
카메라

## Slide 20: 03.2 데이터 전처리

## Slide 21: 03 프로젝트 구현
Dataset – 자료 수집
땅콩 데이터셋 수집
15개 땅콩 중 임의로 껍질을 까지 않은 땅콩
핸드폰캠(고화질), 웹캠(저화질),
다양한 각도
136장 수집

## Slide 22: 03 프로젝트 구현
Roboflow
땅콩 데이터셋 레이블링
Smartpolygon 기능 사용 후 채워지지 않은 엣지 수동 레이블링
Dataset - 레이블링

## Slide 23: 03 프로젝트 구현
Dataset - 증강
수평, 수직 플립을 통한
260개 이미지
데이터셋 확보
YOLO train을 위한
이미지 크기 640x640 설정

## Slide 24: 03 프로젝트 구현
데이터셋 train을 위한
Yaml 작성
Dataset - Yaml

## Slide 25: 03.3 모델링

## Slide 26: 03 프로젝트 구현
모델링 – Yolov8
인풋 레이어
(batch_size,3,640,640)
RGB 채널
3x3 필터
2칸 씩 필터이동
정규화 & SiLu
아웃풋 피쳐맵 정규화 및 시그모이드 리니어 유닛 함수로 활성화
학습속도 및 안정성 향상

## Slide 27: 03 프로젝트 구현
모델링 – Yolov8
인풋 레이어(RGB)
(batch_size,3,640,640)
Processing…
불량 검출

## Slide 28: 03 프로젝트 구현
모델링 – Yolov8

## Slide 29: 03.4 초기 오류 수정

## Slide 30: 03 프로젝트 구현
초기학습
초기 Epochs (50번)
0.1~0.2의
낮은 결과 값 도출

## Slide 31: 03 프로젝트 구현
Epochs가 50 인 모델의
최종 cls_loss 0.55
인식률 30%
Epoch 50 모델
Epoch 100 모델
Epochs가 100 인 모델은 최종 cls_loss 0.28
인식률 90%
Epochs가 높을수록
cls_loss 값이 작아지고
인식률 상승 관측
초기학습 오류 해결(1)

## Slide 32: 03 프로젝트 구현
초기학습 오류 해결(2)
Epochs 50 → 100
학습량 늘리기

## Slide 33: 03 프로젝트 구현
초기학습 오류 해결(3)
저해상도 데이터셋 추가
웹캠 인식 문제 해결
낮은 해상도로 인해 잘못 인식된 불량 땅콩

## Slide 34: 03.5 프로젝트 구현

## Slide 35: 03 프로젝트 구현
Objcect Detection 검출
평균 확률 : 0.9
segementation 사용
불량 땅콩 경계 마스킹
Model 설정하기 – Object Detection
검출은 잘되나
Object Detection은 바운딩 박스만 생성

## Slide 36: 03 프로젝트 구현
Google colab 에서
Ultralytics import, yolov8n-seg 사용
Epoch 100 으로 실행
Model 설정하기 – Segmentation

## Slide 37: 03 프로젝트 구현
테스트 땅콩 사진 예측
불량 땅콩 경계 마스킹
Model 설정하기 – Segmentation

## Slide 38: 03 프로젝트 구현
opencv
웹캠 사용
실시간 검출
Model Predict하기

## Slide 39: 03 프로젝트 구현
불량 땅콩 검출 시 음성 출력
Visual Studio Code
pygame 2.5.2
녹음된 음성 출력
gtts 2.5.1
음성 녹음

## Slide 40: 03 프로젝트 구현
불량 땅콩 검출 시 음성 출력
Predict result안 boxes.cls에 탐지된 클래스 넘버 리스트
Model에서 불량 값의 클래스인 ‘0’의 개수에 따라 음성 출력
model.predict는
한 개의 array로 구성
cls에 저장되어있는 0의 개수를 count하기 위해 list로 변환

## Slide 41: 04 프로젝트 결과

## Slide 42: 04 프로젝트 결과
결과 시연 영상

## Slide 43: 04 프로젝트 결과 결과 리뷰 - 느낀점
도규림
배은영
변우성
팀 프로젝트였지만 한 사람 한 사람이 데이터 셋을 모으는 것에서부터 레이블링 작업을 하고 스스로 코드를 구현해내서 실행시키는 모든 과정을 주도적으로 한 것이 특히나 의미가 깊었던 것 같다.
팀원들과 함께 밀어주고 당겨주며 프로젝트 하나를 완성하는 일에 보람을 느꼈다. 특히나 이번 프로젝트는 스스로 구현해 내는 것이 많았었는데 어려움이 있을 때 마다 팀원들의 조언을 많이 받아서 팀워크의 힘을 실감할 수 있었다
프로젝트 진행하며 주제를 선정하고, 팀원들과 일정을 맞추며 팀으로서 소통하는 법을 확실히 배웠고 맞춰낼 수 있었다. 모델링을 하며 스스로 문제점을 찾아 개선하고 새로운 것들을 배울 수 있어 유익한 시간이었다.

## Slide 44: 04 프로젝트 결과 결과 리뷰 - 느낀점
임유나
장우진
임태창
yolo v8 object detection과 instance segmentation 모델 등을 활용해 불량검출을 했다. 더 나아가 u-net, mask r cnn등의 모델 등을 사용해보고 비교해보고 싶다.
처음에 불량 검출 시도했을 때 제대로 되지 않았고, 데이터 셋 추가하고 하는 게 힘들었지만 막상 개선되어지는 모습을 보니 뿌듯했다. 아직도 완벽히 잡히지 않는 부분들이 있어서 이 부분도 개선시키고 싶다.
처음 불량검출을 시도했을 때 데이터가 부족해서 불량검출이 되지 않아서 걱정했는데 데이터셋을 추가하고 잡히는 것을 보고 신기했다. 생각한 것 이상으로 데이터셋이 많이 필요하다는 것을 알게 되었다.

## Slide 45: 04 프로젝트 결과 결과 리뷰 – 향후 발전 방향
지금은 완전히 탈각 되지 않은 땅콩만을 검출해내는 상황이다. 그러나 향후에는 데이터 셋을 조금 더 확보하고 기술을 보완해서 땅콩표면의 일부에 한 하여서만 껍질이 남아있는 경우에도 미세하게 불량 땅콩을 검출해낼 수 있도록 정교함을 더하고자 한다.

## Slide 46: 04 프로젝트 결과 결과 리뷰 – 향후 발전 방향
불량 검출 프로젝트를 단순히 프로젝트로 그치는 것이 아니라 기술의 정교함과 섬세함을 향상시켜서 실제 공정과정에 적용해보고 싶다는 포부가 있다.

## Slide 48
협업
classum에 기록

## Slide 49
감사합니다